## Slide 1: BLDC Theory Research
Presenter: Lego Dai
Advisor: Ping-Lang Yen Ph.D.
29th December, 2025, Winter semester
RMML Meeting
Tzu-Yu Dai is with Biomechatronics Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan b12611017@ntu.edu.tw
Ping-Lang Yen is with Biomechatronics Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan plyen@ntu.edu.tw

## Slide 2: 核心摘要
目標
  透過 STM32 對無刷馬達進行閉迴路速度控制
硬體
  使用 Motion Tech DEV(104) 驅動器，搭配三相 BLDC 馬達
安全機制
  系統包含回生電阻以處理反電動勢，並使用 STO 驅動器上的腳位作為硬體安全迴路。

## Slide 3: 無刷馬達與驅動原理
驅動器控制模式選擇
  本實驗使用 DEV(104) 驅動器，根據手冊，我們將利用兩種控制模式：
    Duty 模式 (Mode 1)：驅動器僅作為功率放大器，輸出的電壓佔空比（Duty Cycle）直接由輸入指令控制。此模式用於系統鑑別實驗，以獲取馬達原始響應
    速度模式 (Mode 0)：驅動器內部雖有 PID，但為了研究控制演算法，我們將在 STM32 端實作控制迴路，透過 Duty 模式發送指令

## Slide 4: 硬體架構與接線規劃
訊號控制介面 (STM32 <-> DEV Driver)
  指令輸入
    使用 STM32 的 PWM 訊號連接至驅動器 CN7 接口的 XH0+ (Pin 17) 與 XH0- (Pin 19)
    抗干擾設計：採用差動輸入（或模擬差動接法），增強工廠環境下的抗雜訊能力
  方向控制
    STM32 GPIO 連接至 XH1+ (Pin 21) 與 XH1- (Pin 23) 控制 CW/CCW
  速度回授
    讀取驅動器的 SPD-OUT 訊號（需配置數位輸出功能），將馬達轉速回傳至 STM32
Zheng, C., & Zhang, F. (2025). FAST-Calib: LiDAR-Camera Extrinsic Calibration in One Second. arXiv:2507.17210. https://arxiv.org/abs/2507.17210

## Slide 5: 硬體架構與接線規劃
安全與能量管理
  回生電阻
    連接於 CN4 (R+/R-)。當馬達急減速時，將反電動勢產生的回生能量轉換為熱能，防止驅動器過壓 (OVP)
  STO 安全扭矩關閉
    STO1 (Pin 25) 與 STO2 (Pin 26) 必須接入 5~30V 電源。這是硬體級別的斷電保護，確保緊急狀況下能物理切斷動力
  接地系統
    電源系統採用 PELV (保護特低電壓) 接地方式，將電源負極接地，以導引電磁干擾與靜電
Zheng, C., & Zhang, F. (2025). FAST-Calib: LiDAR-Camera Extrinsic Calibration in One Second. arXiv:2507.17210. https://arxiv.org/abs/2507.17210

## Slide 6: 控制系統設計流程
階段一：系統鑑別
  目的：將「驅動器 + 馬達」視為一個黑盒子，求出其轉移函數（Transfer Function）
  步驟：
    將 DEV 驅動器參數 01-11 設為 1 (Duty Mode)
    STM32 發送一個步階指令（Step Input），例如瞬間給定 30% Duty Cycle
    紀錄馬達轉速從 0 上升至穩態的響應曲線。
  數學模型： 預期無刷馬達速度響應近似一階系統
    G(s) = K / τs+1
    K (增益)：穩態轉速 / 輸入 Duty %
    τ (時間常數)：轉速達到穩態值 63.2% 所需時間

## Slide 7: 控制系統設計流程
階段二：PID 控制器設計
  演算法：使用 PD 控制，在 STM32 上實作
    P ：提升響應速度
    D：消除穩態誤差（確保目標速度與實際速度一致）
  參數計算
    根據階段一測得的 K 與 τ ，利用極點配置法計算 Kp與 Kd

## Slide 8: 預期成果與下一步
完成 STM32 與 DEV 驅動器的通訊與訊號對接
繪製出馬達的開迴路步階響應圖
實現閉迴路速度控制，驗證在負載變化下轉速的穩定性

## Slide 9
THANK YOU