## Slide 1: Title
Presenter: Lego Dai
Advisor: Ping-Lang Yen Ph.D.
Dateth September, Year, Semester
RMML Meeting
Tzu-Yu Dai is with Biomechatronics Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan b12611017@ntu.edu.tw
Ping-Lang Yen is with Biomechatronics Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan plyen@ntu.edu.tw

## Slide 2: Outline
Intrinsic Calibration
FAST-Calib
LiDAR Comparison
Next steps

## Slide 3: Intrinsic Calibration
Intrinsic Calibration
  Official ROS2 package camera_calibration
  Camera driver: hik_camera
Last week:
  以7×9 的自印棋盤格嘗試標定(每格邊長25 mm)
    可成功得到內參矩陣
    未於牆上固定、棋盤格印製品質不佳可能影響標定結果

## Slide 4: Intrinsic Calibration
Intrinsic Calibration
This week:
  以實驗室現有的5×8 的棋盤格標定板進行標定(每格邊長30 mm)
    啞光紙面+壓克力背板
    固定於牆面上
  得到可後續運用於FAST-Calib上的內參矩陣

## Slide 5: FAST-Calib
System Overview:
Zheng, C., & Zhang, F. (2025). FAST-Calib: LiDAR-Camera Extrinsic Calibration in One Second. arXiv:2507.17210. https://arxiv.org/abs/2507.17210
RANSAC to find the biggest plane
Kabsch+SVD
(rigid registration)

## Slide 6: FAST-Calib
標定板尺寸:1400 mm * 1000 mm
材質:壓克力板(厚度5 mm) + 道林紙(150p)

## Slide 7: FAST-Calib
Camera Data Processing:
  偵測四個在板上固定位置的ArUco marker
  已知資訊：相機內參矩陣、 marker的真實尺寸與位置、 marker在影像裡的2D投影→ 算出標定板在相機座標系的位置與pose
  推算出在相機座標系下四個圓孔的3D座標
  得到相機偵測到的圓孔中心點集合
id=1
id=2
id=3
id=4

## Slide 8: FAST-Calib
LiDAR Data Processing:
  ROI Extraction
    三軸上的Pass-through filter ：粗略濾掉不必要的點
    RANSAC做平面分割
      隨機取3個點形成一平面，找到具有距離該平面0.01m內最多inliers的平面
保留標定板所在的平面點雲
原始掃描區域
保留標定板所在的平面點雲
切割後的點雲區域
保留標定板所在的平面點雲
切割後的點雲區域
保留標定板所在的平面點雲
RANSAC取的平面

## Slide 9: FAST-Calib
LiDAR Data Processing:
  Hole Edge & Center Extraction
    Voxel downsampling: 把點雲用邊長8mm的立方體格子切分，每個小格取一個代表點。
      目的：減少點雲數、降低計算量，同時保留整體幾何形狀。
    Plane alignment: 把剛才找出的標定板平面旋轉對齊到z=0 平面，從3D轉成2D
z=0

## Slide 10: FAST-Calib
LiDAR Data Processing:
  Hole Edge & Center Extraction
    判斷是否為圓孔邊緣點
      對每個點找出半徑 0.03 m 範圍內的鄰近點
      計算它們相對於的方位角：
      把所有依大小排序，得到：
      計算相鄰角度差：
      如果最大間無鄰近點→此點為邊緣點

## Slide 11: FAST-Calib
LiDAR Data Processing:
  Hole Edge & Center Extraction
    尋找圓孔中心
      邊緣點用Euclidean clustering分組（設定某一距離內為同一組圓孔邊緣）
      每組做橢圓擬合:
      橢圓中心即為孔心:
      可計算出圓孔的中心位置
  Validation
    長軸長度接近已知半徑
    確認此孔接近圓形
    → 確定圓孔中心座標
  將圓心座標轉回原始座標系（3D）
  得到LiDAR看到的圓孔中心點集合

## Slide 12: FAST-Calib
Registration:
  已知與 兩組對應圓心座標，找到一個剛體轉換矩陣
  把LiDAR的點轉換到相機座標系：
  Kabsch + SVD ：
    不同的場景數，每個場景可取得 個圓心位置，所以總共 對應點
    得到最佳剛體轉換矩陣
→

## Slide 13: LiDAR Comparison
LiDAR Comparison
  剔除掉不符合需求的LiDAR
  價格資訊未公開→ 詢問廠商欲了解價格、交貨時長、更詳細的datasheet尚未取得回應
Manufacturer | Robosense | Quanergy | Innoviz | Neuvition
LiDAR model | E1R | Q- vision F540 | InnovizOne | Titan S2-120
Origin country | China | USA | Israel | USA
Range | 30m@10% | 6m@10% 7.8m@18% 16m@80% | 110m@10% 180m@50% | 0.3-18m@20%
FOV | 120° × 90° | 110° × 90° | 115° × 15° | 120° × 70°
Resolution | Avg. 0.625° × 0.625° | 0.14° × 0.14° | 0.1° × 0.1° | 0.5° × 0.5°
Price | $999 |  |  | 
Points returned per second | 260k | 10.8M | 2.8M | 
ROS driver availability | ROS1/ ROS2 | API |  | API

## Slide 14: Next steps
製作好標定板進行外參標定
於202實驗室收集點雲與影像試跑在未同步下的建圖結果
看source code深入了解重要的module及參數